中电建协第二届吊装技能竞赛团体决赛项目

----250t履带吊设备找重心及就位比赛详细说明

一、比赛总体介绍

参赛队使用同一台250t履带吊，指挥、驾驶员、2名起重工相互配合完成整个比赛内容。

1.比赛设备：SCC2500履带吊。

2.设备工况：48m主臂，35t吊钩，2倍率。

3.比赛道具：设备横梁一件 ；立柱2件； 平衡板54kg/块,共10块；量杯一个。

4.工具配备：10m吊带2根 ，5t卸扣2个，5m长溜绳1对，工具包2个，撬棍2根，5m卷尺、计算器、纸、笔。

5.人员配备：副裁判长一名，裁判四名，记分员四名；

二、比赛主流程

三、比赛示意图见附图

四、设备制作示意

五、比赛细则

1.比赛要求

（1）参赛团队比赛次序由各代表队领队抽签确定。

（2）参赛团队按规定流程相互配合完成整个操作过程，严格执行起重机安全操作规程。

（3）平衡块数量（钢板，4-10块）及位置编号（1-6）在本队准备工作时随机抽取决定，并由大赛服务人员按照要求放置。

2.操作说明

（1）操作区域：以250t履带吊所在位置为圆心，半径为30米，角度为120°的扇形区域，装卸点A和装卸点B为遮挡区域。

（2）初始状态：吊具、溜绳、卸扣及平衡板（带吊鼻）放置在吊具区；比赛前，量杯（装满带颜色的水）预先固定在设备横梁上（横梁事先安装在两立柱上）。

（3）操作过程：吊车原始位置O点，指挥抽签确定平衡板数量及位置编号，由大赛服务人员将平衡板根据抽签结果安放到位（可用叉车协助完成）。参赛队员各就各位,检查结束后由裁判宣布比赛开始并计时，参赛队开始作业 。首先确定吊点位置（可以用尺子和计算器进行测量、计算），拴好绳扣，系好溜绳，开始拆卸横梁两端的螺栓，拆卸下的螺栓装入工具包内。吊起横梁，通过变幅、回转等操作，使设备横梁沿指定线路由A点到达B点；在B点将横梁就位，安装两端螺栓（在A点和B点的规定区域选手可手扶设备）；螺栓安装完毕后，履带吊松钩，起重工摘钩，指挥以旗哨示意完成整个操作过程，裁判停止计时。吊车回转，司机参加个人项目决赛。然后由起重工解除溜绳、索具，放置到规定区域，指挥和起重工秩序退场，裁判评定成绩，确认结果。

下一队选手同样程序，进行反方向操作。

3.细节说明

（1）计时时间以参赛选手旗哨示意为准。

（2）计分时间从参赛选手进场起至退场止，选手着装及精神风貌均为裁判评分项目。

（3）吊点和溜绳的系法由选手自己选择。

（4）在吊装过程中，穿越障碍过程中（标志线以内），设备最低点离地高度不得高于1米；设备不能触地。

（5）在越障过程中，两名起重工需通过两根5m长溜绳来配合调整被吊物的角度，以顺利越障。起重工手持溜绳位置距吊物的最短距离不得小于1米。

（6）起重工只有在设备进入手扶操作区后，才可以直接手扶设备进行就位安装，手扶操作区范围为立柱周围半径为1.5m的圆形区域。

（7）在手扶操作区，司机看不到吊装物，由吊装指挥指挥操作。

（8）操作过程中，指挥人员只允许用旗哨指挥驾驶员，不允许与驾驶员有任何语言交流；指挥人员与起重工可以进行语言交流。

（9）在遮挡区域内，每次变换动作，必须鸣笛示意。

六、评分标准

| 序号 | 分值划分 | 分值分项设置 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 团队形象(5分） | 着装及劳保用品正确使用及 精神风貌 | 5分 | 1．着装统一规范；2.劳保护品正确使用；3. 列队整齐；4.精神饱满；5.注意力集中；6.团队协作； |
| 2 | 比赛用时（30分) | 用时得分 | （11-N）×3 | N为比赛用时名次 |
| 3 | 操作过程（65分） | 吊装前吊索具安全检查 | 2分 | 1.吊车安全检查；2.设备安全检查； 3.吊索安全检查；4.吊装指挥落实安全检查情况 |
|  |  | 旗哨使用正确 | 3分 | 1.哨音准确规范；2.旗语准确规范；3哨旗配合同步；4.哨音清脆明亮、旗语清晰到位；５指挥站位正确 |
|  |  | 吊点选择位置正确，设备平衡 | 20 | 得分分值见附表 |
|  |  | 吊具使用正确 | 5分 | 吊索具正确使用；2.溜绳正确拴挂；3 .吊索无挤压现象 |
|  |  | 作业人员操作规范 | 10分 | 作业人员在规定区域外不得手扶设备；2.设备离地小于1m；3.设 备不能触地4.手持溜绳位置距设备的最短距离大于1米 |
|  |  | 吊装过程与障碍杆无碰擦 | 25分 | 碰杆一次扣3分，碰倒一次扣5分 |

附表

| 量杯读数 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |

注:

1.比赛用时超过规定时间（暂定20分钟，以模拟后公布数据为准）的，以及不按现场裁判指挥和规定次序进行比赛的均不予计算成绩。

2.裁判对比赛过程中出现违章等影响安全的情况立即向参赛选手发出停止比赛指令，且不计算成绩。

3.比赛过程中跑步每次扣1分，直接从车上跳下，扣2分；随身工具滑落每次扣2分；穿标志杆过程中，碰倒立杆，由工作人员立起后，重新过此杆。作业人员在规定区域外手扶设备每次扣1分；设备离地大于1m，每次扣一分；触地一次扣1分；起重工手持溜绳位置距设备的最短距离小于1米，每次扣1分。吊车动作与旗语不一致，每次扣1分；在遮挡区域内，动作变换不鸣笛，每次扣0.5分；吊索有挤压现象扣2分；未交底扣2分。

4.两吊点的距离≤6m。

5.未尽事宜由裁判组解释。争议由评判委员会裁定，并具有最终解释权。

七、安全措施

（1）选手进入参赛现场，选手需着装规范，必须戴好安全帽，穿好防护鞋。

（2）严格执行吊车操作规程，出现事故必须立即启动相关的应急预案。

（3）起重机司机必须具有合格的《特种作业操作证》。

（4）严禁在夜间、大雨、大雾、雷电、六级风以上情况下进行该项目的比赛。

（5）设置吊装作业区，并作警戒标志，禁止与参赛无关的人员入内。

# Text boxes

裁判入场检查现场

是否符合比赛要求

裁判，记分员

各就各位

参赛选手列队，秩序进场，在队员站位区集合

参赛队指挥向副裁

判长请示开始比赛

副裁判长宣布比赛开始，并将钥匙交给指挥

参赛队进行吊装

前的安全检查

安全检查完毕，司机、起重工各就各位，司机点火，向指挥鸣笛示意

操作完成后，将吊具、工具等归位

队员站位集合区，指挥用旗哨示意比赛完成，裁判同步停止计时

吊车司机熄火，下车，指挥将钥匙交给副裁判长

裁判评判

确认成绩

指挥站到指定位置，用旗哨示意操作开始，裁判同步开始记时

选手相互配

合完成设备吊装就位

参赛队员秩序退场