中电建协第二届吊装技能竞赛个人预赛项目

------50t汽车吊定点站位比赛详细说明

一、比赛总体介绍

选手使用同一台50t汽车吊进行定点站位，独自完成整个比赛内容。

1、比赛设备：三一STC500汽车吊。

2、比赛道具：定位靶盘4块，其中1块靶盘厚度高于其他3块。标志杆14根。

3、人员配备：副裁判长一名，裁判四名，记分员四名。

二、比赛主流程

三、比赛示意图

注：汽车吊的尺寸仅供参考，以实际使用的吊车为准

四、比赛细则

1、比赛要求

（1）选手按照事先抽签决定的比赛顺序进行比赛。

（2）参赛选手按规定流程独自完成整个操作过程，严格执行起重机安全操作规程。

2、操作说明

（1）操作区域：整个操作区域为三个车身长，三个车身宽，即36米×12.5米的长方形。其中右下角为汽车吊的起始区，左下角为汽车吊的定位区。

（2）初始状态：汽车吊停放于初始位置，初始状态为汽车吊支腿全伸并且处于水平位置。

（3）操作过程：吊车站位O点，参赛选手就位，副裁判长宣布比赛开始后，选手接过副裁判长手里的钥匙，上车鸣笛示意开始，裁判开始记时；参赛选手启动车辆，收支腿，然后在规定区域内将车辆从初始位置移库到定点位置，下车，全伸支腿，并通过水平仪将车身调至水平；完成操作后，熄火，鸣笛示意完成比赛，裁判停止计时；参赛选手下车，将车钥匙交还给裁判，并退场；裁判评定成绩，确认结果。

现场辅助人员将汽车吊复位至起始区。下一位选手按相同顺序规范操作。

3、细节说明

（1）计时时间从参赛选手鸣笛示意起至完成比赛后参赛选手鸣笛示意止。

（2）计分时间从参赛选手进场起至退场止，选手着装及精神风貌均为裁判评分项目。

（3）在定点位置汽车吊支脚盘落点处放置四块同心圆靶盘，作为定点标准，其中左后方支脚盘落点处靶盘厚度要高于其他三块，以考察参赛选手的调平能力；

（4）在汽车吊起始位置和定点位置，吊车支腿必须处于全伸状态。

（5）选手在倒车定位过程中只有一次调整机会，并且前行位置不允许超过24米线。

（6）吊车在行走过程中不允许碰到任何一根标杆，并且吊车的任何一个部位都不能越过四周边界线。

五、评分标准

| 序号 | 分值划分 | 分值分项设置 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人形象 （5分） | 着装、劳动保护用品使用及精神风貌 | 5分 | 1.着装规范；2劳保护品正确使用；3.精神饱满；4.注意力集中；（每项1.25分） |
| 2 | 比赛用时 （30分) | 比赛时间超过8分钟 | 不计成绩 |  |
|  |  | 用时得分 | （21-N）×1.5; | N为比赛用时名次 |
| 3 | 操作过程 精确站位（65分） | 车身及车轮不能越过边线 | 20分 | 违反一次扣5分，20分扣完为止 |
|  |  | 二次倒车车头不能越过24m线 |  |  |
|  |  | 不能碰标识竿 |  |  |
|  |  | 熄火后不拔钥匙 |  |  |
|  |  | 下车时不能直接跳下 |  |  |
|  |  | 头不能伸出驾驶室外 |  |  |
|  |  | 比赛过程中不能跑步 |  |  |
|  |  | 吊车车身调整至水平位置，轮子需全部离地悬空 | 5分 | 水平度以吊车的水平仪来测定，超出中心圆环每格扣2分 |
|  |  | 支腿落点精度 | 40分 | 具体扣分见表一， 吊车支腿不全伸， 不计成绩 |
|  |  | 有一只支腿盘超出圆靶盘最外环，不包括压最外环线 | 不计操作成绩 |  |
|  |  | 定位好后，配重超过50cm基准线 | 不计操作成绩 |  |

在支腿落点精度评判中，依据支脚盘落点入环情况扣分，然后将四个支脚盘落点扣分相加得出总扣分。支腿落点精度具体扣分办法见表一。

表一：

| 支点落在不同的环内 | 落在小圈内（含压第1线） | 落在第二圈（含压第2条线） | 落在第三圈（含压第3条线） | 落在第四圈（含压第4条线） | 落在第五圈（含压第5条线） | 落在第六圈 （含压第6条线） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 扣 分 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 支点落在不同的环内 | 落在第七圈（含压第7条线） | 落在第八圈（含压第8条线） | 落在第九圈（含压第9条线） | 落在第十圈（含压第10条线） | 落在圈外 |  |
|  | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ |  |
| 扣 分 | 6 | 7 | 8 | 9 | 不计算操作过程成绩 |  |

（注：只要有一条支腿落在圈外，则该选手操作过程成绩为0）

1、比赛用时超过规定时间（8分钟）的，以及不按现场裁判指挥和规定次序进行比赛的均不予计算成绩；

2、在操作场地做标记，不计成绩。

3、裁判对比赛过程中出现违章等影响安全的情况应立即向参赛选手发出停止比赛指令，且不计算成绩。

4、未尽事宜由裁判组裁决。争议由评判委员会裁定，并具有最终解释权。

六、安全措施

（1）选手进入参赛现场，选手需着装规范，必须戴好安全帽，穿好防护鞋。

（2）严格执行吊车操作规程，出现事故必须立即启动相关的应急预案。

（3）起重机司机必须具有合格的《特种作业操作证》。

（4）严禁在夜间、大雨、大雾、雷电、六级风以上情况下进行该项目的比赛。

（5）设置吊装作业区，并作警戒标志，禁止与参赛无关的人员入内。

# Text boxes

裁判评判，

确认成绩

选手下车，将车钥匙交还给副裁判长

选手完成操作，熄火，鸣笛示意完成比赛，裁判停止计时。

选手发动车辆

开始操作

选手进驾驶室，鸣笛，裁判同步开始计时。

副裁判长宣布比赛开始，并交钥匙给选手。

参赛选手进场至选手站位区，请求开始比赛

裁判、记分员

各就各位

裁判入场检查现场是否符合比赛要求

现场辅助人员将汽车吊复位