中电建协第二届吊装技能竞赛团体预赛项目

----250t履带吊接杆比赛详细说明

一、比赛总体介绍

参赛队使用同一台250t履带吊，指挥、驾驶员、2名起重工相互配合完成整个比赛内容。

1、比赛设备：三一SCC2500履带起重机。

2、设备工况：48m主臂，35t吊钩，2倍率。

3、比赛道具：履带吊副臂顶节臂2节、中间臂1节（被吊物）、刻度水杯。

中间臂(长6.04m,宽1.5m,高1.51m,重量0.7t)。

4、工具配备：承重1t的吊带4根、3t卸扣4个、5m溜绳2根、1m的标示绳2根、撬棍1根、手锤1把、工具袋2个。

5、人员配备：副裁判长一名，裁判四名，记分员四名。

二、比赛主流程

三、比赛示意图见附图

四、比赛细则

1、比赛要求

（1）参赛团队按照事先抽签决定的比赛顺序进行比赛。

（2）参赛团队按规定流程相互配合完成整个操作过程，严格执行起重机安全操作规程。

2、操作说明

（1）操作区域：以250吨履带吊所在位置为圆心，半径为27米，夹角为90度的扇形区域，装卸点有遮挡区域，。

（2）初始状态：吊带、溜绳、卸扣整齐放置在吊具区，比赛所用工具放置于工具袋内。刻度水杯放置在中间臂杆的杆头位置，并事先注满水。

（3）操作过程：吊车站位O点，参赛队员各就各位, 裁判开始计时后，参赛队开始作业，拆卸A点臂杆a/b之间的固定销，选择平衡点套入吊具，系好溜绳，然后开始变幅越障操作，使臂杆a沿预定线路由A点到达指定的B点，实施两个臂杆(a和c)接杆组装，插入固定销，最后将吊带、溜绳、卸扣拆下并还原至H点吊具区，人员也站到H点队员站位区，指挥以旗哨示意完成整个操作过程，裁判停止计时，参赛队员秩序退场，裁判评定成绩，确认结果。

下一队选手秩序进场，经同样程序，进行反方向操作。

3、细节说明

（1）计时时间以指挥旗哨示意为准。

（2）计分时间从参赛选手进场起至退场止，选手着装及精神风貌均为裁判评分项目。

（3）吊具套入点、溜绳系法由选手自己选择。

（4）在吊装过程中，臂杆底部最低点离地高度不得高于1米，由1m标记绳来标识。臂杆不能触地。

（5）在越障过程中，两名起重工需通过两根5m长溜绳来配合调整被吊臂杆的角度，以顺利越障。起重工手持溜绳位置距臂杆的最短距离不得小于1米。

（6）起重工只有在进入手扶操作区后，才可以直接手扶臂杆进行拆卸与组装操作，手扶操作区范围为臂杆四周往外延伸各1.5m。

（7）在手扶操作区，司机看不到吊装物，均由吊装指挥人员指挥所有操作。

（8）操作过程中，指挥人员只允许用旗哨指挥驾驶员，不允许与驾驶员有任何语言交流；指挥人员与起重工可以进行语言交流。

（9）在遮挡区域内，每次变换动作，必须鸣笛示意。

五、评分标准

| 序号 | 分值划分 | 分值分项设置 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 团队形象 （5分） | 着装、劳保用品使用及精神风貌 | 5分 | 1．着装统一规范；2.劳保护品正确使用；3. 列队整齐；4.精神饱满；5.注意力集中； 6.团队协作 |
| 2 | 比赛用时（30分) | 用时得分 | （21-N）×1.5 ； | N为比赛用时名次 |
| 3 | 操作过程（65分） | 吊装前吊索具安全检查 | 2分 | 1.吊车安全检查；2.臂杆安全检查；3.吊索具安全检查；4.吊装指挥落实安全检查情况 |
|  |  | 旗哨使用正确 | 3分 | 1.哨音准确规范；2.旗语准确规范；3哨旗配合同步；4.哨音清脆明亮、旗语清晰到位；５.指挥站位正确 |
|  |  | 吊索栓挂正确 | 5分 | 1．吊索具正确使用；2.溜绳正确设置；3.吊索排列整齐规范；4.吊索无挤压现象 |
|  |  | 吊车动作规范平稳 | 5分 | 1.起吊时平稳无明显摆动；2.组对时平稳无明显碰撞； |
|  |  | 作业人员操作规范 | 7分 | 1.作业人员在规定区域外无手扶设备；2.设备离地小于1m；3.设备不能触地 |
|  |  | 吊索具正确放回原处 | 3分 | 1.吊索具放回原处；2.吊索溜绳放置整齐 |
|  |  | 吊装过程与障碍杆无碰擦 | 30分 | 碰杆一次扣3分，碰倒一次扣5分 |
|  |  | 作业过程保持臂杆平、稳 | 10分 | 见附表 |

附表

| 量杯读数 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |

注:

1、比赛用时超过规定时间（18分钟）的，以及不按现场裁判指挥和规定次序进行比赛的均不予计算成绩；固定销未固定不计算成绩。

2．裁判对比赛过程中出现违章等影响安全的情况立即向参赛选手发出停止比赛指令，且不计算成绩。

3.比赛过程中跑步每次扣1分，直接从车上跳下，扣2分；随身工具滑落每次扣2分；穿标志杆过程中，碰倒立杆，由工作人员立起后，重新过此杆；作业人员在规定区域外手扶设备每次扣1分；设备离地大于1m，每次扣1分；触地一次扣1分；起重工手持溜绳位置距臂杆的最短距离小于1米，每次扣1分；吊车动作与旗语不一致，每次扣1分；在遮挡区域内，动作变换不鸣笛，每次扣0.5分；吊索有挤压现象扣2分；未交底，扣2分。

4.未尽事宜由裁判组解释。争议由评判委员会裁定，并具有最终解释权。

六、安全措施

（1）选手进入参赛现场，选手需着装规范，必须戴好安全帽，穿好防护鞋。

（2）严格执行吊车操作规程，出现事故必须立即启动相关的应急预案。

（3）起重机司机必须具有合格的《特种作业操作证》。

（4）严禁在夜间、大雨、大雾、雷电、六级风以上情况下进行该项目的比赛。

（5）设置吊装作业区，并作警戒标志，禁止与参赛无关的人员入内。

# Text boxes

参赛队员秩序退场

选手相互配

合完成操作

指挥站到指定位置，用旗哨示意操作开始，裁判同步开始记时

裁判评判

确认成绩

吊车司机熄火，下车，四名选手在队员站位区列队集合，指挥将钥匙交给副裁判长

人员站到指定区域指挥用旗哨示意比赛完成，裁判同步停止计时

操作完成后，将吊具、工具等归位

安全检查完毕，司机、起重工各就各位，司机点火并向指挥示意

参赛队进行吊装

前的安全检查

副裁判长宣布比赛开始，并将钥匙交给指挥

参赛队指挥向副裁

判长请示开始比赛

参赛选手列队，秩序进场，在队员站位区集合

裁判，记分员

各就各位

裁判入场检查现场

是否符合比赛要求