中电建协第二届吊装技能竞赛个人决赛项目

---250t履带吊平稳准确操作比赛详细说明

一、比赛总体介绍

选手使用同一台250t履带吊进行运球、穿环比赛，独自完成整个比赛内容。（注： 团体预赛成绩进入前十名的履带吊司机进行决赛）。

1.比赛设备：三一SCC2500履带吊。

2.比赛道具：

（1）吊物为一个金属长方形支架吊盘，吊盘下方正中焊接Φ108，长度1200mm的钢管；吊盘边缘悬挂重锤，线长1800mm；

（2）铁球（直径70mm），10个；

（3）圆环（带立杆和底座）2个；

（4）四条1米长的吊带或细钢丝绳扣；

（5）秒表，哨子等。

3.人员配备：副裁判长一名，裁判四名，记分员四名。

二、比赛主流程

三、比赛示意图

三、比赛示意图见附图

四、比赛细则

1.比赛要求

（1）参赛选手按照事先抽签决定的比赛顺序进行比赛。

（2）参赛选手按规定流程独自完成整个操作过程，严格执行起重机安全操作规程。

2.操作说明

（1）操作区域：整个操作区域为现场指定的区域。

（2）初始状态：履带吊按照附图要求停放，吊物金属支架位于初始位置B点，支架上表面的每个管头上放置一个铁球。

（3）操作过程：

A、由现场辅助人员将履带吊在B点位置栓挂好支架，按照初始状态准备好，经裁判检查符合比赛要求；

B、副裁判长宣布比赛开始后，选手接过吊车钥匙，上车鸣笛，裁判开始计时。

C、选手将吊物从B处吊起，先到A点处完成穿环作业，按照路线依次穿过三组标志杆，最后再吊回到B处，完成穿环作业，放稳吊物，选手鸣笛后，裁判员按下秒表，记录比赛时间，比赛结束。

3.操作细节说明

（1）计时从参赛选手鸣笛示意起至完成比赛后参赛选手鸣笛示意止。

（2）参赛选手进场起至退场止，选手着装及精神风貌均为裁判评分项目。

（3）在穿环所示区域（A、B两点为中心，直径为2米的区域）以外，必须保证重锤不离开地面，吊物任何部位不得碰撞标志杆，钢管不允许触地。

（4）穿环过程中，在AB两点，圆环立杆不得碰倒及移位。

五、评分与扣分标准

| 序号 | 分值划分 | 分值分项设置 | 分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人形象（5分） | 着装及劳动保护用品使用及精神风貌 | 5分 | 1.着装规范；2劳保护品正确使用；3.精神饱满；4.注意力集中； |
| 2 | 比赛用时 （30分) | 用时得分 | （11-N）×3; | N为比赛用时名次 |
| 3 | 操作过程 精确 （65分） | 开始与结束操作要鸣笛示意，熄火后取下钥匙，作业人员操作规范 | 5分 | 不鸣笛扣2分/次,下车没取钥匙扣3分，直接从车上跳下扣2分，比赛过程中跑步每次扣1分 |
|  |  | 钢球掉下管头 | 20分 | 每掉下一个球扣3分，扣完为止 |
|  |  | 吊物在A、B两位置穿环 | 20分 | 碰倒圆环立杆每次扣10分，出环，每环扣2分 |
|  |  | 穿标志杆 | 20分 | 碰杆每次扣2分，碰倒立杆每根扣5分，重锤离地一次扣1分，钢管触地一次扣1分 |

1、比赛用时超过规定时间（暂定18分钟，以模拟后公布数据为准）的，以及不按现场裁判指挥和规定次序进行比赛的均不予计算成绩。

2、裁判对比赛过程中出现违章等影响安全的情况应立即向参赛选手发出停止比赛指令，且不计算成绩。

3、穿标志杆过程中，碰倒立杆，由工作人员立起后，重新过此杆。

4、未尽事宜由裁判组裁决。争议由评判委员会裁定，并具有最终解释权。

六、安全措施及注意事项

（1）选手进入参赛现场，选手需着装规范，必须戴好安全帽，穿好防护鞋。

（2）严格执行吊车操作规程。

（3）起重机司机必须具有合格的《特种作业操作证》。

（4）严禁在夜间、大雨、大雾、雷电、六级风以上情况下进行该项目的比赛。

（5）设置吊装作业区，并作警戒标志，禁止与参赛无关的人员入内。

# Text boxes

裁判入场检查现场是否符合比赛要求

裁判、记分员

各就各位

参赛选手进场至选手站位区，请求开始比赛

副裁判长宣布比赛开始，并交钥匙给选手。

选手进驾驶室，鸣笛，裁判同步开始计时。

选手发动车辆

开始操作

选手完成作业，将吊具归位，熄火，鸣笛示意完成比赛，裁判停止计时。

选手下车，将车钥匙交还给副裁判长

裁判评判，

确认成绩